## Slide 1: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:
THIẾT KẾ MODULE TRUYỀN THÔNG LORA, TÍCH HỢP VÀO THIẾT BỊ IOT (PHẦN GIAO THỨC)
Họ và tên | Hoàng Minh Mạnh
MSSV | 20132513
Lớp | ĐTTT 04 – K 58
GVHD | TS. Trần Quang Vinh

## Slide 2: GIỚI THIỆU
Đặt vấn đề
Cơ sở lý thuyết
Kiến trúc hệ thống
Dự kiến kế hoạch hoàn thành đồ án tốt nghiệp

## Slide 3: GIỚI THIỆU PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổng quan về đề tài
Mục tiêu
Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu và thiết kế

## Slide 4: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Internet vạn vật IoT
Công nghệ truyền thông LoRa

## Slide 5: MỤC TIÊU
Truyền dữ liệu 1 – 1 giữa nút và gateway,
Truyền dữ liệu từ nhiều nút đến gateway,
Các nút tự động tham gia mạng,
Truyền nhận dữ liệu chính xác, ổn định,
Nghiên cứu phát triển thuật toán đa truy nhập,
Tìm ra được các nguyên nhân gây mất dữ liệu và khắc phục,
Tích hợp vào thiết bị IoT (BKRES).

## Slide 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU

## Slide 7: GIỚI THIỆU CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Cơ sở lý thuyết
  Công nghệ LoRa
  Mạng LoRaWAN
  Đa truy nhập trong mạng không dây
Các thiết bị phần cứng
  Module LoRa Ai Thinker SX1278 Ra-02
  Vi điều khiển STM32F103
  Thiết bị giám sát tham số môi trường nước BKRES
Các công cụ hỗ trợ
  Phần mềm hỗ trợ cấu hình vi điều khiển
  Phần mềm lập trình và biên dịch firmware Keil C

## Slide 8: CÔNG NGHỆ LORA
LoRa (Long Range)
Công nghệ truyền thông không dây,
Công suất thấp, phạm vi xa,
Phổ tần nằm trong dải ISM
Sử dụng kỹ thuật điều chế CSS – Chirp Spread Spectrum
Notes: Mục đích của công nghệ LoRa nhằm loại bỏ repeater, tăng cường thời gian hoạt động, tăng cường năng lực của mạng và hỗ trợ cho số lượng lớn các thiết bị
Phần lớn dùng kỹ thuật điều chế FSK – Frequency Shift Key

## Slide 9: CÔNG NGHỆ LORA
Thiết bị LoRa có thể trao dổi dữ liệu trên nhiều kênh đồng thời do nhờ sử dụng những tín hiệu chirp có tỉ lệ chirp khác nhau
Cấu trúc một gói dữ liệu truyền đi

## Slide 10: CÔNG NGHỆ LORA
Một số thông số hoạt động của chip LoRa SX1278:
  Hệ số trải phổ SF: từ 6 đến 12
  Băng thông BW: 125 KHz, 250 KHz và 500 KHz
  Tốc độ mã hóa CR: 4/5, 4/6, 4/7 và 4/8

## Slide 11: MẠNG LORAWAN
Là mạng LPWAN (Low Power Wide Area Network) sử dụng giao thức LoRaWAN.
Cấu trúc mạng là star-of-stars, Gateway là cầu nối giữa thiết bị đầu cuối và máy chủ mạng.

## Slide 12: MẠNG LORAWAN
Được phát triển bởi liên minh LoRa.
Nhờ vào kiến trúc hệ thống nên nó có khả năng truyền tin trong khoảng cách xa, tiêu tốn ít năng lượng và tốc độ truyền bit thấp.

## Slide 13: MẠNG LORAWAN
Trong một nút LoRa có 3 lớp:
  Class A (Baseline)
  Class B (Beacon)
  Class C (Continous)
Notes: Class A: khung chia thành 1 khe uplink tiếp theo là 2 khe downlink
Class B: Mở thêm khe nhận Beacon
Class C: Có thể nhận dữ liệu bất kỳ lúc nào trừ lúc gửi dữ liệu.

## Slide 14: ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG KHÔNG DÂY
là cho phép nhiều thiết bị đồng thời chia sẻ một lượng dải tần vô tuyến.
Gồm có 4 phương pháp chính: FDMA, TDMA, CDMA và SDMA.

## Slide 15: ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG KHÔNG DÂY
Điều khiển đa truy nhập trong mạng không dây. Do tính đặc biệt của sóng vô tuyến nên cần đưa ra các giao thức riêng:
  Aloha
  Slotted Aloha
  CSMA/CA
Notes: Aloha: Nguyên tắc hoạt động của mạng này là khi một trạm có dữ liệu, nó gửi ngay lên đường truyền vô.
Slotted Aloha: cũng giống như Aloha, tuy nhiên kênh truyền được chia thành các khe thời gian (slot time), mỗi khe thời gian có độ dài là ts. Các trạm chỉ được phép truy nhập kênh truyền tại thời điểm đầu của các khe,
CSMA/CA (Carrier Senser Multiple Access with Collision Avoidance): trong giao thức này, trước khi truy nhập kênh truyền, thiết bị kiểm tra trạng thái kênh. Nếu kênh truyền bận thì sẽ đợi đến khi kênh truyền rỗi. Khi kênh truyền rỗi, tiếp tục đợi thêm một khoảng thời gian DIFS (DCF Inter-Frame Space) cho trước (DIFS = RTT). Đếm lùi (back-off) một số mini slot tBO ngẫu nhiên, sau mỗi mini slot tBO sẽ giảm đi 1. Nếu trong khoảng thời gian đếm lùi kênh truyền lại bận thì tạm dừng đếm lùi và bảo toàn giá trị tBO tại thời điểm dừng. Sau khi kênh truyền chuyển sang trạng thái rỗi một khoảng thời gian DIFS, trạm tiếp tục đếm lùi đến khi tBO = 0 thì truy cập kênh truyền và gửi gói. Do kênh truyền vô tuyến không tin cậy nên sau khi nhận được gói một khoảng thời gian SIFS (Service Inter-Frame Space), bên thu sẽ phát lại một bản tin ACK (có độ ưu tiên cao hơn gói dữ liệu).

## Slide 16: MODULE LORA
Tên đầy đủ Module LoRa Ai Thinker SX1278 Ra-02
Sử dụng IC truyền thông LoRa SX1278 của Semtech
Thông số:
  Kích thước: 17x16 mm,
  Hỗ trợ chuẩn giao tiếp SPI,
  Hoạt động trên dải tần: 410 – 525 MHz,
  Hỗ trợ công nghệ điều chế FSK, GFSK, GMSK và LoRa,
  Điện áp hoạt động: 2.5 – 3.7,
  Dòng điện tiêu thụ (Bảng 2.1),
  Công suất phát: 18 ± 1dBm,
  Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ 85 °C.

## Slide 17: MODULE LORA
IC SX1278: là chip thu/phát sử dụng công nghê LoRa, cung cấp vùng phủ sóng rộng, tiêu thụ ít năng lượng và chống nhiễu tốt.

## Slide 18: VI ĐIỀU KHIỂN STM32F103
loại vi điều khiển 32 bit
lõi ARM Cortex-M3
kiến trúc RICS của hãng ST
tiêu thụ ít điện năng và chi phí thấp, đồng thời cung cấp khả năng tính toán cao
Các thông số hoạt động của vi điều khiển STM32F103:
  Tần số cao nhất: 72MHz,
  Dung lượng bộ nhớ flash: 256 KB,
  Dung lượng RAM: 48 KB,
  Dải điện áp 2,0 V – 3,6 V

## Slide 19: VI ĐIỀU KHIỂN STM32F103
STM32F103 hỗ trợ các tính năng sau [9]:
  Bộ chuyển đổ ADC 12-bit,
  Tích hợp Timer 16-bit với hai bộ điều khiển PWM,
  Đầy đủ các kết nối thông dụng: I2C, SPI, I2S, CAN, USART,
  Hỗ trợ các loại ngoại vi như SDIO, USB,
  Hỗ trợ giao tiếp với ngoại vi thông qua các kênh DMA,
  Nạp chương trình thông qua 2 phương thức SWD và Bootloader,
  Tích hợp cảm biến nhiệt ngay trong CPU với độ phân giải 1 °C.

## Slide 20: THIẾT BỊ GIÁM SÁT THAM SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BKRES
Hệ thống đo đạc được các thông số môi trường (với thông số chu kỳ thời gian cho trước) bao gồm:
  Đo đạc trực tiếp từ cảm biến gồm:
    Nhiêt độ,
    Nồng độ pH,
    Hàm lượng Oxy trong nước,
    Nồng độ muối.
  Các thông số nội suy gồm có:
    Nồng độ NH3,
    Nồng độ H2S,
    Nồng độ NO2.

## Slide 21: THIẾT BỊ GIÁM SÁT THAM SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BKRES
Hiển thị tại chỗ thông số đo được lên LCD
Cảnh báo cho người dùng khi các thông số vượt quá ngưỡng an toàn
Lưu cấu hình vào bộ nhớ Flash
Lưu lại nhật ký hệ thống vào thẻ nhớ
Mã hóa rồi gửi dữ liệu
Có khả năng điều chỉnh các thông số hệ thống từ xa
Truy vấn thông tin hệ thống gồm các thông số cấu hình và tình trạng hệ thống
Cập nhật và bảo trì hệ thống

## Slide 22: THIẾT BỊ GIÁM SÁT THAM SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BKRES
Cấu trúc bản tin BKRES

## Slide 23: PHẦN MỀM STM32CubeMX
cấu hình chức năng phần cứng cho các dòng vi điều khiển được đưa ra bởi hãng ST

## Slide 24: PHẦN MỀM Keil C
Keil C μVision là công cụ chuyên dụng hỗ trợ phát triển phần mềm nhúng
Hỗ trợ hầu hết các thương hiệu chip trên thị trường
Hỗ trợ các ngôn ngữ C/C++, Assembly

## Slide 25: GIỚI THIỆU PHẦN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
Gồm có:
  Phân tích yêu cầu
  Xây dựng lưu đồ thuật toán
  Xây dựng lưu đồ thuật toán cho các hàm chức năng

## Slide 26: PHÂN TÍCH YÊU CẦU
Yêu cầu chức năng
  Các nút truyền dữ liệu đến được Gateway
  Mạng có linh động về số lượng nút
  Số lượng nút trong mạng từ 3 nút trở lên
Yêu cầu phi chức năng
  Các nút truyền dữ liệu chính xác, ít xảy ra va chạm
  Nút sử dụng ít năng lượng
  Nút mới có thể tự động tham gia mạng

## Slide 27: XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐA TRUY NHẬP
Gateway

## Slide 28: XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐA TRUY NHẬP
Nút

## Slide 29: XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐA CHO CÁC HÀM CHỨC NĂNG
Quá trình thêm nút vào mạng của gateway

## Slide 30: XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐA CHO CÁC HÀM CHỨC NĂNG
Quá trình xử lý thêm nút vào mạng của gateway

## Slide 31: XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐA CHO CÁC HÀM CHỨC NĂNG
Quá trình nút xin vào mạng

## Slide 32: XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐA CHO CÁC HÀM CHỨC NĂNG
Quá trình nhận dữ liệu

## Slide 33: XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN ĐA CHO CÁC HÀM CHỨC NĂNG
Quá trình gửi dữ liệu

## Slide 34: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Thời gian | Công việc
Từ ngày 19/3 đến ngày 1/4 | Xây dựng và kiểm tra thuật toán để mạng có thể tự cấu hình và truyền dữ liệu
Từ ngày 2/4 đến ngày 8/4 | Code thuật toán từ thuật toán đã xây dựng
Từ ngày 9/4 đến ngày 29/4 | Kiểm tra thuật toán truyền 1 vs 1 và sửa lỗi
Từ ngày 30/4 đến ngày 13/5 | Kiểm tra thuật toán truyền trên mạng hình sao và sửa lỗi
Từ ngày 14/5 đến ngày 20/5 | Tích hợp vào thiết bị BKRES
Từ ngày 21/5 đến ngày 27/5 | Viết và chỉnh sửa báo cáo

## Slide 35
THANKS FOR WATCHING